## Slide 1: GDB Sistema Gestione Dati di Bordo

## Slide 2
Obiettivo
Automatizzazione del processo di controllo dei dati dell’esercizio ferroviario rilevati a bordo dei mezzi di trazione
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 3
Tipologie di applicazione
gestionale: il sistema fornisce uno strumento per la concentrazione e l’analisi dei dati di condotta ed indirettamente, del funzionamento dei mezzi di trazione e dei loro apparati;
di base: il sistema realizza un’infrastruttura di terra per lo scambio di dati asincrono tra nodi geografici e un centro di elaborazione;
sperimentale: un sistema informatico basato su strumenti standard;
analisi e statistica: il sistema fornisce strumenti di front-end finalizzati ad un’analisi completa dell’esercizio ferroviario da parte del management.
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 4: Gestione Dati di Bordo (GDB)
WAN
Sistema di Bordo
Server periferico
Server periferico
Server centrale
Sistema di Terra

## Slide 5
Sistema di Bordo (DIS /...)
Sistema di Terra (GDB)
  Sottosistema di Raccolta e Controllo (SRC)
  Sottosistema di Analisi e Consultazione (SAC)
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Componenti

## Slide 6
le informazioni vengono raccolte dai sistemi di bordo,
organizzate in ZTE (zone tachigrafiche elettroniche),
le ZTE vengono trasmesse a terra quando il mezzo si trova in prossimità di una postazione radio,
la postazione radio permette lo scarico dati ad alta velocità dall’apparecchiatura di bordo ai siti periferici del sistema di terra,
dai siti periferici le ZTE raggiungono il server centrale attraverso la rete WAN di Trenitalia,
al centro le ZTE vengono registrate,
si effettuano i controlli di congruenza per verificarne l’integrità,
si effettuano i controlli automatici sulle grandezze rispetto a parametri di soglia fissi o programmabili,
i dati vengono organizzati in una base dati adatta alla consultazione e alle operazioni statistiche.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Ciclo informativo primario

## Slide 7
l’utente che vuole consultare i dati delle ZTE deve collegarsi al sito GDB attraverso Internet o direttamente sulla INTRANET di Trenitalia,
l’utente deve scaricare e installare l’applicativo di visualizzazione VSAC,
dopo essersi autenticato si richiede la lista delle ZTE disponibili,
si selezionano quelle per la fase di consultazione,
si conferma, il sistema GDB prepara le informazioni delle zone selezionate nel formato adatto alla visualizzazione,
collegandosi in un secondo momento l’utente può verificare lo stato della richiesta e se è stata elaborata, può scaricare i dati localmente per le attività di consultazione.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Ciclo informativo secondario

## Slide 8
Il Sottosistema di Raccolta e Controllo si occupa del ciclo informativo primario:
ricezione dati da Sistema di Bordo,
validazione ed archiviazione centrale dei dati ricevuti dalla periferia,
controllo automatico delle ZTE e loro eventuale etichettatura,
possibilità di creare condizioni di controllo personalizzate.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Sistema di terra

## Slide 9
Il Sottosistema di Analisi e Consultazione si occupa del ciclo informativo secondario
modulo di selezione delle ZTE da analizzare,
modulo di consultazione delle ZTE,
modulo di generazione di report riepilogativi.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Sistema di terra

## Slide 10
Modalità di utilizzo
on-line: collegamento al Sito Centrale per la selezione via WEB delle ZTE e il trasferimento in locale dei dati relativi
locale: analisi delle ZTE tramite visualizzatore
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Sistema di terra

## Slide 11
Operazioni possibili in modalità on-line:
effettuare le richiesta dati ZTE,
scaricare l’applicazione Visualizzatore,
effettuare le richieste Report Statistici,
scaricare dati ZTE richieste,
inserire e spedire le note.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Sistema di terra

## Slide 12
Operazioni possibili in modalità locale:
visualizzare e analizzare le ZTE scaricate,
inserire le note ZTE.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Sistema di terra

## Slide 13
Autenticazione accesso on-line
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 14
Menu principale
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 15
Analisi ZTE - Inserimento matricola
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 16
Analisi ZTE - Nuova richiesta
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 17
Analisi ZTE - Elenco ZTE
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 18
Analisi ZTE – Dettaglio ZTE
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 19
Analisi ZTE - ZTE selezionate
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 20
Analisi ZTE - Conferma invio
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 21
Analisi ZTE - Elenco richieste
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 22
Analisi ZTE - Richieste attive
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 23
Analisi ZTE - Download visualizzatore
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 24
E’ possibile ottenere un certo numero di report statistici:
parametri di configurazione dei controlli,
risultati dei controlli,
stato ZTE,
analisi ZTE,
anomalie ZTE,
anomalie settimanali,
statistiche mensili anomalie,
verifica e riscontri ZTE,
analisi copertura chilometrica mensile.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Report

## Slide 25
Parametri di configurazione dei controlli:
Tale report fornisce informazioni riassuntive dei valori impostati per la configurazione dei controlli in una determinata data.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Report

## Slide 26
Risultati dei controlli:
Tale report fornisce informazioni circa l’esito dei controlli identificati da un periodo temporale e informazioni anagrafiche riguardanti le ZTE.
Per poter utilizzare questa funzione l’utente deve essere stato abilitato con Profilo Utente Responsabile di Controllo.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Report

## Slide 27
Stato ZTE:
Con questa funzione l’utente ha la possibilità di ottenere un report riassuntivo dell’esito dei controlli effettuati su di una particolare ZTE.
Per poter utilizzare questa funzione l’utente deve essere stato abilitato con Profilo Utente Responsabile di Controllo.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Report

## Slide 28
Analisi ZTE:
Tale report fornisce per una o più ZTE informazioni circa le anomalie riscontrate e le eventuali analisi intraprese.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Report

## Slide 29
Anomalie ZTE:
Tale report fornisce l’ elenco delle anomalie riscontrate in un certo periodo di tempo, e per ognuna di esse, sono evidenziati i dati identificativi delle ZTE nelle quali l’anomalia in oggetto si è verificata.
Le anomalie riguardano solamente le Condizioni Standard di Base.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Report

## Slide 30
Anomalie settimanali:
Tale report fornisce informazioni circa le anomalie verificatesi all’interno di una data settimana. Consente di raggruppare le informazioni secondo due modalità differenti:
Per linea,
Per macchinista.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Report

## Slide 31
Statistiche mensili anomalie:
Tale report fornisce statistiche mensili circa le anomalie verificatesi. Consente di raggruppare le informazioni secondo due modalità differenti:
Per linea,
Per macchinista.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Report

## Slide 32
Verifica e riscontri ZTE:
Tale report fornisce un riscontro riguardo la puntualità e la frequenza delle verifiche che vengono effettuate sulle ZTE.
In particolare vengono rilevati il numero totale di ZTE presenti nel sistema, il numero totale di ZTE etichettate, il numero totale di ZTE richieste, il numero totale di ZTE controllate, il numero totale di ZTE etichettate che sono state richieste, il numero totale di ZTE etichettate che sono state controllate e la percentuale delle ZTE controllate / ZTE totali.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Report

## Slide 33
Analisi copertura chilometrica mensile:
Tale report fornisce un riscontro riguardo la diffusione del sistema sui treni in circolazione relativo ai vari mesi di un dato anno.
In particolare vengono rilevati il numero totale di ZTE esaminate, il numero di Km di ZTE esaminati, il numero totale delle ZTE, il numero di Km reali e la percentuale dei chilometri controllati / chilometri totali.
Gestione Dati di Bordo (GDB)
Report

## Slide 34
Visualizzatore - Attivazione
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 35
Visualizzatore - Elenco richieste
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 36
Visualizzatore - Elenco ZTE
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 37
Visualizzatore - Esempio di grafico ZTE
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 38
Visualizzatore - Visualizzazione analitica ZTE
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 39
Visualizzatore - Funzioni di zoom e dettaglio ZTE
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 40
Visualizzatore - Impostazione assi grafico
Gestione Dati di Bordo (GDB)

## Slide 41
Requisiti di sistema consigliati
Postazioni di consultazione dati di bordo
  PC Pentium II o superiore
  Risoluzione video 1024x768
  Windows 95/98 (o NT WKS o Windows 2000)
  Browser WEB IE 4+
Gestione Dati di Bordo (GDB)